Taotie control bot
7 avril 2022
Contrôle manette TAOTIE BOT 1/3
Select → mode manuel : Led verte indique si le mode manuel est actif
Start → si mode manuel on : enregistrement de parcours
        →si mode manuel off : lecture de parcours
L1 → vitesse -
R1 → vitesse +
home → positionnement point zero
______________________________________
Si la manette en en veille (led manette éteinte)
→ réveille manette
L2 + X → débrayage moteur
haut → allumage led FAT : sur le connecteur a vis
Bas → allumage led ir : la led bleue indique si les led sont on ou off

---
Contrôle manette TAOTIE BOT 2/3
MODE MANUEL ON
Joy left + bouton→ déplacement manuel
Joy left + joy right→ rotation manuel
Start → enregistrement de parcours
 fin enregistrement parcours

---
Contrôle manette TAOTIE BOT 3/3
BOUTON R2 APPUYÉ → réglage camera
start→ enregistrement réglages
select → mode fond blanc / fond noir
Gauche droite→ choix paramètre
Haut bas→ + - paramètre sélectionné
home → image source / image noir et blanc

---
Mise en route
1/ placer le bot sur une surface unie (qui sera la même sur chaque redémarrage avec même condition lumineuse)
2/ brancher batterie
3/ brancher câble HDMI sur le port HDMI 0 de la raspberry (si besoin de réglage vidéo)
4/ interrupteur sur on
5/ attendre que les led clignotent avant de prendre le contrôle du bot avec la manette
Réglage camera
1/ passer la camera sur l’image source (R2 + home)
2/ déplacer le bot sur le scotch, de façon a voir du sol et du scotch sur le retour vidéo
3/ régler la luminosité et le contraste de l’image de façon avoir l’image la plus contrastée possible
4/ passer la camera sur l’image noir et blanc (R2 + home)
4bis / si le sol est sombre et le scotch blanc, changer le mode (R2 + select)
5/ régler le thresh de façon a avoir une image ou le sol est blanc et le scotch noir, avec le moins parasitage possible.
6/ enregistrer les réglages (R2 + start)
Enregistrement parcours
1/ « select » pour passer en mode manuel (led verte s’allume)
2/ « home » pour placer le bot sur son point zero (led bleu s’allume)
3/ « start » pour démarrer l’enregistrement (led jaune s’allume)
4/ déplacer le bot (chaque déplacement et retour point zero est enregistré)
5/  « start » pour terminer l’enregistrement (led jaune éteinte)
lecture parcours
1/ « select » pour sortir du mode manuel (led verte éteinte)
2/ « start » pour démarrer la lecture (le bot commence par faire une mise a zéro) (led jaune s’allume)
Sortir du mode lecture
 « select » pour passer en mode manuel pour sortir du mode lecture (led jaune éteinte / led verte s’allume)